## Slide 1
LECTURE 01 · 4 OF 30
강좌 개요 + 서울 공간 데이터
서울의 공간 단위(필지 · OA · admdong · 자치구)와 좌표계 3종을 익혀 이후 모든 모듈의 raw 데이터를 읽을 수 있게 한다.
Open notebook
View raw data
OVERVIEW
왜
통행수요 분석은 ‘어떤 공간 단위에서 하는가’ 로 시작·끝남
4단계 모형 위치
강좌 도입 — 1·2단계 (Generation · Distribution) 의 단위 결정
사전지식
없음 (강좌 시작)
이번 시간 산출
개념 정리만 (파일 산출 X)
TAZ STUDIO · 서울 통행수요 강좌
01 / 20

## Slide 2
STRUCTURE · COURSE FLOW
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
02 / 20
강좌 전체 흐름
Lec1·2 = 공통 데이터 단계 · Lec3·4 = 통행 수요 메인 · Lec5 = 도시 형태 부록
Lec 1
공간 데이터
오늘 — 단위·좌표계
Lec 2
OA 마스터
SGIS + LOCAL_PEOPLE
Lec 3
P / A 발생
admdong 통행 발생
Lec 4
OD 추정
admdong OD 행렬
LEC 5 · 부록
도시 형태 — superblock + 토지이용 (block_master)

## Slide 3
CONCEPT · 4-STEP MODEL
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
03 / 20
4단계 통행수요모형 — 무엇을 만드나
본 강좌 = 1·2단계. 이론은 교재 참조 → 강좌는 ‘실데이터 적용의 어려움’에 집중
1
Trip Generation
발생 · 유인량
Pᵢ = 지역 i 에서 출발하는 통행 수 Aⱼ = 지역 j 에 도착하는 통행 수
Lecture 3
2
Trip Distribution
분포
Tᵢⱼ = 지역 i → j 통행 행렬
Lecture 4
3
Mode Choice
수단 분담
차·지하철·버스 선택 모형
강좌 외
4
Network Assignment
배정
도로 네트워크 위 통행량 배정
강좌 외

## Slide 4
STRUCTURE · TWO TRACKS
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
04 / 20
두 트랙 구조 — 같은 raw 데이터 → 두 갈래 분석
분석 단위는 ‘데이터의 입도’ 가 결정한다. 도로 → superblock, 관측 OD → admdong
공간 데이터
polygon + boundary
SGIS 통계
인구·가구·주택
LOCAL_PEOPLE
시간대 생활인구
OA 마스터
oa_master .parquet
Lec 3 · 4
admdong (426)
통행 수요 메인
Lec 5 (부록)
superblock (907)
도시 형태 부록
TRACK COMPARISON
트랙
분석 단위
왜
산출
통행 수요 메인
admdong · 426
관측 OD 단위
pi_aj_v1, od_matrix_v1
도시 형태 부록
superblock · 907
도로 자연 경계
block_master.parquet

## Slide 5
STRUCTURE · SPATIAL HIERARCHY
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
05 / 20
서울 공간 단위 위계
작은 단위에서 큰 단위로 올라갈수록 코드 체계로 위계가 표현된다
UNIT
COUNT
ROLE
필지
parcel
89.9만
LSMD · 필지·용도지역
↑ centroid
집계구
OA
19,097
SGIS · 통계 원자
↑ groupby ADM_CD[:8]
행정동
admdong
426
통행 수요 단위
↑ groupby [:5]
시군구
sgg
25
정책 단위 · KTDB TAZ
↑
시도
sido
1
서울특별시
—
KEY POINTS
상위 단위는 하위 단위의 묶음
본 강좌 사용 단위 — OA(통계) · admdong(통행) · superblock(도로)
⚠ admdong 코드 체계 두 종류 (행안부 vs SGIS)
→ Lecture 3 에서 매핑 다룸

## Slide 6
SETUP · IMPORTS
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
06 / 20
0. 환경 설정 + Imports
이후 모든 코드 셀은 ROOT / RAW / DRV 경로를 그대로 사용
cell · setup
import os, sys, warnings
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
warnings.filterwarnings('ignore')
%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 7)
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
ROOT = r'F:\research\TAZ'
RAW = os.path.join(ROOT, 'data', 'raw')
DRV = os.path.join(ROOT, 'data', 'derived')
print('OK')
NOTES
geopandas
공간 데이터 — 본 강좌 핵심
Malgun Gothic
한글 폰트 — 안 깨지게 강제
RAW
원본 데이터
DRV
파생 데이터 (강좌용 사본)

## Slide 7
CRS · FLOW
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
07 / 20
좌표계 (CRS) 3종 — 흐름
raw → 분석(5179) → 시각화(4326) · to_crs(5179) 한 줄로 변환
RAW · 원본 좌표계
3개 소스, 2개 좌표계
sgis_oa
EPSG:5179
roads
EPSG:5179
lsmd
EPSG:5186
to_crs(5179)
ANALYSIS · 분석 표준
EPSG:5179
KGD2002 / Unified · m 단위
· 면적 계산 m² 그대로
· 거리 계산 m 단위
· 버퍼·인접·교차 안정
to_crs(4326)
VIZ · 웹 시각화
EPSG:4326
WGS84 · degree 단위
· deck.gl · leaflet · mapbox
· 면적 계산 금지 (degree)
· 본 강좌 viewer 입력

## Slide 8
CRS · REFERENCE
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
08 / 20
좌표계 3종 — 한 눈에
EPSG
이름
단위
용도
STANDARD
5179
KGD2002 / Unified
m
분석 표준
5186
KGD2002 / Central Belt
m
LSMD 필지 (변환 후 분석)
4326
WGS84
degree
웹 시각화 전용
주의 · CAVEATS
WGS84(4326) 로 면적 계산 금지
degree 단위는 면적 의미 없음. 면적·거리 → 반드시 5179 로 변환 후 계산.
gdf = gdf.to_crs(5179)
gdf['area_km2'] = gdf.area / 1e6

## Slide 9
ADMDONG · LOAD
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
09 / 20
자치구 폴리곤 — 가장 단순한 사례 (1/3)
행정동 경계 geojson 부터 시작. 서울 자치구는 행정동 dissolve 로 얻음
cell · load admdong
boundary = gpd.read_file(os.path.join(
RAW, 'admdong_boundary', 'admdong_2023.geojson'))
seoul_admdong = boundary[
boundary['sidonm'].str.contains('서울', na=False)
].copy()
print(f'서울 행정동 : {len(seoul_admdong)}')
print(f'CRS : {seoul_admdong.crs}')
print(f'컬럼 : {list(seoul_admdong.columns)}')
EXPECTED OUTPUT
서울 행정동 : 426
CRS : EPSG:4326
컬럼 :
['sidonm',
'sggnm',
'admnm',
'adm_cd2',
'geometry']

## Slide 10
ADMDONG · AREA
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
10 / 20
자치구 폴리곤 (2/3) — 좌표 변환 + 면적
4326 → 5179 변환 후 .area / 1e6 으로 km² 계산
cell · to_crs + area
seoul_admdong = seoul_admdong.to_crs(5179)
seoul_admdong['area_km2'] = seoul_admdong.geometry.area / 1e6
print(f'서울 총 면적 : {seoul_admdong["area_km2"].sum():.1f} km²')
print('행정동 면적 통계 (km²):')
print(seoul_admdong['area_km2'].describe().round(2))
output
서울 총 면적 : 605.2 km²
행정동 면적 통계 (km²):
count 426.00
mean 1.42
std 1.16
min 0.13
50% 1.07
max 9.06
WHY 5179
4326 단위는 degree — 면적 의미 없음
EPSG:5179 는 KGD2002 단일평면 좌표계로 단위가 m. geometry.area 가 m² 로 나와, / 1e6 만 하면 km² 가 됨.
→ 서울 총 면적 605.2 km². 공식 자료(605.21) 와 일치.

## Slide 11
ADMDONG · DISSOLVE
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
11 / 20
자치구 폴리곤 (3/3) — dissolve + 시각화
행정동 → 자치구 dissolve · matplotlib choropleth 기본 패턴
cell · dissolve + plot
sgg = seoul_admdong.dissolve(
by='sggnm', as_index=False,
aggfunc={'area_km2': 'sum'})
print(f'서울 자치구 : {len(sgg)}')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 9))
sgg.plot(column='area_km2', ax=ax, cmap='YlOrRd',
edgecolor='white', linewidth=1.5, legend=True,
legend_kwds={'label': '면적 (km²)', 'shrink': 0.6})
for _, row in sgg.iterrows():
pt = row.geometry.representative_point()
ax.annotate(row['sggnm'], (pt.x, pt.y), fontsize=8, ha='center')
ax.set_title('서울 25개 자치구 — 면적 분포')
ax.set_axis_off(); plt.show()
STEPS
1
dissolve(by='sggnm')
행정동 426 → 자치구 25 로 합침
2
cmap='YlOrRd'
면적 → 색상 매핑 (연속형)
3
representative_point
라벨 배치 — centroid 외곽 보정

## Slide 12
OA · INTRO
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
12 / 20
집계구 (OA) — 통계의 원자
SGIS 가 발급하는 가장 작은 인구 통계 단위 (Output Area)
WHAT IS OA
Output Area
• 통계청 SGIS 발급, 가장 작은 인구 통계 단위
• 서울 = 19,097개
• 모든 인구·가구·주택 통계가 OA 단위로 공개
• 본 강좌 Lecture 2 ‘OA 마스터’ 의 기준 단위
CODE ANATOMY · 14 DIGITS
ADM_CD = 11010530010001
11
시도
010
시군구
530
동
010001
일련번호
ADM_CD[:8] · 행정동 코드
→ ADM_CD 앞 8자리 grouping 으로 OA(19,097) → admdong(426) 집계 가능

## Slide 13
OA · LOAD
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
13 / 20
OA 폴리곤 로딩
19,097 폴리곤 shapefile. CP949 인코딩 + time it
cell · load oa shapefile
import time
t0 = time.time()
oa = gpd.read_file(
os.path.join(RAW, 'sgis_oa', 'bnd_oa_11_2025_2Q.shp'),
encoding='cp949')
print(f'로딩 시간 : {time.time() - t0:.1f}s')
print(f'OA 수 : {len(oa)}')
print(f'컬럼 : {list(oa.columns)}')
oa.head(3)
output
로딩 시간 : 5.8s · OA 수 : 19,097
컬럼 : ['TOT_OA_CD', 'ADM_CD', 'BASE_YEAR', 'geometry']
WHY ENCODING
CP949
SGIS 가 배포하는 shapefile 의 .dbf 는 CP949(MS949) 인코딩.
UTF-8 로 열면 한글 컬럼명 깨짐. → 한글 raw 데이터는 일단 cp949 시도, 그래도 깨지면 euc-kr.

## Slide 14
OA · AREA DISTRIBUTION
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
14 / 20
OA 면적 분포
인구 단위 — 도심은 작고 외곽은 큼. log-scale 히스토그램으로 확인
cell · oa area distribution
oa['area_m2'] = oa.geometry.area
print(f'면적 (m²)')
print(f' median : {oa["area_m2"].median():>10,.0f}')
print(f' p10 : {oa["area_m2"].quantile(0.1):>10,.0f}')
print(f' p90 : {oa["area_m2"].quantile(0.9):>10,.0f}')
print(f' max : {oa["area_m2"].max():>10,.0f}')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
ax.hist(np.log10(oa['area_m2']), bins=60,
color='steelblue', edgecolor='white')
ax.set_xlabel('log10(area m²)')
ax.set_ylabel('OA 개수')
ax.set_title('서울 OA 면적 분포 — 도심 작고 외곽 큼')
ax.grid(alpha=0.3, axis='y'); plt.show()
EXPECTED STATS
median
13,500 m²
p10
4,200 m²
p90
60,500 m²
max
1,800,000 m²
WHY log10
OA 면적은 4자리수 차이. 선형 히스토그램에 그리면 외곽 큰 OA 가 오른쪽 tail 로 길게 늘어져 분포 모양이 안 보임. log10 으로 정규성에 가깝게.

## Slide 15
OA · JONGNO
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
15 / 20
한 자치구만 — 종로구 OA
ADM_CD 앞 5자리(시군구) 필터로 종로구(11010) 만 추출
cell · filter + plot
jongno_oa = oa[oa['ADM_CD'].astype(str).str[:5] == '11010']
print(f'종로구 OA : {len(jongno_oa)}')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 10))
jongno_oa.plot(ax=ax,
color='lightblue', edgecolor='steelblue',
linewidth=0.4)
ax.set_title(f'종로구 OA — {len(jongno_oa)}개')
ax.set_axis_off(); plt.show()
output
종로구 OA : 388
PATTERN
ADM_CD slicing
[:2]
시도
11
[:5]
시군구
11010
[:8]
행정동
11010530
[:14]
OA 일련
11010530010001

## Slide 16
PARCEL · LSMD
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
16 / 20
필지 — LSMD zone_class
89.9만 필지를 한꺼번에 그릴 수 없다 — bbox 스트리밍이 합리적
원본
1.5 GB
LSMD · EPSG:5186
강좌용 사본
322 MB
seoul_parcels.fgb · 4326
필지 수
89.9만
11 종 zone_class 라벨 완료
WHY BBOX STREAMING
전체 그리면 검정 화면 샘플은 너무 듬성
FAIL
전체 로딩
89.9만 필지 — 화면 검어짐 + IO 4~6초
FAIL
preview 샘플
1,000개 — 듬성, 분석 불가
OK
BBOX 스트리밍
FlatGeobuf spatial index 활용 → 자치구 하나만 디스크에서 읽음

## Slide 17
PARCEL · BBOX STREAM
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
17 / 20
필지 bbox 스트리밍 — 종로구만 풀 필지
FGB spatial index 가 디스크에서 bbox 영역만 읽어옴 (322 MB 전부 안 읽음)
cell · bbox stream + clip
# parcels.fgb 는 EPSG:4326 이므로 bbox 도 4326 으로
jongno_bbox_4326 = tuple(jongno_oa.to_crs(4326).total_bounds)
t0 = time.time()
parcels = gpd.read_file(
os.path.join(DRV, 'seoul_parcels.fgb'),
bbox=jongno_bbox_4326)
print(f'로딩 시간 : {time.time() - t0:.1f}s')
print(f'bbox 내 필지 : {len(parcels):,}')
# 5179 로 분석 변환 + 종로구 경계로 클립 (사각형 → 폴리곤)
parcels = parcels.to_crs(5179)
jongno_union = jongno_oa.geometry.union_all()
parcels = parcels[parcels.geometry.within(jongno_union)].copy()
print(f'종로구 안 필지: {len(parcels):,}')
FLOW
1
bbox 계산
jongno_oa 의 total_bounds — 4326 좌표
2
FGB read
spatial index 로 영역 안만 디스크 read
3
to_crs
5179 로 분석 표준 변환
4
clip
bbox 는 사각형 → 종로구 폴리곤으로 클립

## Slide 18
PARCEL · ZONE CLASS
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
18 / 20
zone_class 분포 + 색상 팔레트
blocks/aggregate_landuse.py LU_COLOR 와 동일 톤 — RGB 0-255 → matplotlib 0-1
cell · zone palette
# 종로구 zone_class 분포
print('종로구 zone_class top 10:')
print(parcels['zone_class'].value_counts().head(10))
from matplotlib.patches import Patch
ZONE_COLOR = {
'전용주거': (1.00, 0.90, 0.60),
'일반주거_저밀(1종)': (1.00, 0.78, 0.47),
'일반주거_중밀(2종)': (1.00, 0.65, 0.31),
'일반주거_고밀(3종)': (0.88, 0.47, 0.20),
'준주거': (0.78, 0.35, 0.39),
'중심·일반상업': (0.86, 0.24, 0.24),
'근린·유통상업': (0.94, 0.43, 0.55),
'일반·준공업': (0.59, 0.43, 0.86),
'보전·자연녹지': (0.43, 0.71, 0.43),
'생산녹지': (0.63, 0.82, 0.39),
}
PALETTE PREVIEW
전용주거
일주_저(1종)
일주_중(2종)
일주_고(3종)
준주거
중심·일반상업
근린·유통상업
일반·준공업
보전·자연녹지
생산녹지

## Slide 19
PARCEL · CHOROPLETH
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
19 / 20
zone_class choropleth — 11클래스 색칠
PatchCollection 자동 legend 못 잡음 → Patch 핸들 수동 생성
cell · zone_class choropleth
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 11))
handles = [] # 자동 legend 매칭 안됨 → 핸들 수동
for cls, color in ZONE_COLOR.items():
sub = parcels[parcels['zone_class'] == cls]
if not len(sub): continue
sub.plot(ax=ax, color=color,
edgecolor='white', linewidth=0.05)
handles.append(Patch(facecolor=color, edgecolor='white',
label=f'{cls} ({len(sub):,})'))
# 종로구 외곽선
jongno_oa.dissolve().boundary.plot(
ax=ax, color='black', linewidth=0.6)
ax.legend(handles=handles, loc='lower right',
fontsize=8, framealpha=0.9)
ax.set_title(f'종로구 — LSMD 필지 {len(parcels):,}개 × zone_class')
ax.set_axis_off(); plt.show()
PATTERN NOTES
loop per class
각 zone_class 마다 sub.plot 호출 — 동일 색·라인 일관성
legend handles
PatchCollection 은 자동 legend 매칭 못해서 Patch 객체로 직접 만들어 list 에 append
외곽선 overlay
dissolve().boundary 로 자치구 경계만 검정선으로 위에 한 번 더 plot
linewidth 0.05
필지 간 흰 hairline — 너무 두꺼우면 색이 가려짐

## Slide 20
SUMMARY · RECAP
TAZ STUDIO
TAZ · Lecture 1 · 서울 공간 데이터
20 / 20
정리 — Lecture 1 에서 챙길 5가지
1
4단계 모형
본 강좌 = 1·2단계 (Generation · Distribution)
2
두 트랙
메인 — admdong(426) 부록 — superblock(907)
3
공간 위계
필지(89만) ↑ OA(1.9만) ↑ admdong(426) ↑ 시군구(25)
4
좌표계
EPSG:5179 분석 표준 (m) 4326 시각화 전용 (degree)
5
geopandas
read_file · to_crs · area dissolve · plot
NEXT · LECTURE 02
OA 마스터 구축 — SGIS 통계 + LOCAL_PEOPLE 시간대 생활인구 통합
Open Lecture 02 →